## Slide 1: 俄羅斯方塊
Dolor Sit Amet

## Slide 3: 需求
功能需求 | 效能需求 | 介面需求 | 環境需求
下、左、右、翻轉操作方塊，每消除一行加100分 | 近距離的傳輸 | 使用fpga當操作介面 | vivado
USART傳遞控制指令 | 不需要較高的傳輸速度 約20Kbps | 使用Visual Studio Code c# 建立電腦端form當顯示介面 | Visual Studio Code
亂數產生7種不同的骨牌 | 使用暫存器存取下一個骨牌 |  | win10

## Slide 6: 分析-環境
C#畫面顯示以及規則
Verilog 做硬體方面的控制
中斷做在按鈕上，用中斷方式控制俄羅斯方塊

## Slide 7: 分析-遊戲規則
以無盡模式玩遊戲
進入遊戲時，即有方塊開始向下移動
以亂數方式產生下一次方塊
下一個方塊會預先出現在右上方的3*4 lable
當方塊觸碰到最上方的lable時判定為失敗
當方塊填滿一列時，即消除該列，可一次消除一列以上

## Slide 8: 分析-遊戲方式
使用四個按鈕 分別向右移動、向左移動、向下移動、旋轉
每一次移動距離為一個lable
旋轉方式為逆時針旋轉

## Slide 9: 5/27進度報告
軟體：
七種方塊
計分(每消除一行分數+20，下一個方塊分數+5)
隨機出現下一個方塊
調整等級(速度)
鍵盤控制

## Slide 10: 6/10報告
軟體：俄羅斯方塊整體環境及規則
硬體：由按鈕俄羅斯方塊移動
使用一個中斷，不同按鈕傳送不一樣的值
透過中斷在第一時間傳送出指令改變輸出
俄羅斯方塊可以使用鍵盤進行遊戲

## Slide 11
PL
PS
Btn_1
Btn_2
Btn_4
Btn_8
Uart1 interface
controller
MIO interfaces
USB uart connector
EMIO interfaces
Interrupt controller
PC application software
serial port controller
Serial port interfaces
windows interfaces
Tetris main program

## Slide 13
Master

## Slide 14
Slave

## Slide 19: 分析-遊戲規則
以無盡模式玩遊戲
當方塊觸碰到最上方的label時判定為失敗
當方塊填滿一列時，即消除該列，可一次消除一列以上
以亂數方式產生下一次產生的方塊
下一個方塊會出現在有上方的3*4 lable

## Slide 20
PC application software
serial port controller
Serial port interfaces
USB uart connector
windows interfaces
Tetris main program
Windows forms

## Slide 21: 1. 包IP，IP可以透過AXI bus傳遞資料

## Slide 22: 2. IP會產生中斷IRQ訊號

## Slide 23: 2.1 IRQ的編號
/* Definitions for Fabric interrupts connected to ps7_scugic_0 */
#define XPAR_FABRIC_AXI_GPIO_1_IP2INTC_IRPT_INTR 61U
Notes: https://www.realdigital.org/doc/fb6974fbe87554b433bc0c6df2f14d69

## Slide 24: 2.2 GIC的mask暫存器
中斷編號站存器
#define XSCUGIC_CPU_PRIOR_OFFSET 0x00000004U /**< Priority Mask Reg */
#define XSCUGIC_PENDING_SET_OFFSET 0x00000200U /**< Pending Set Register */
#define XSCUGIC_PENDING_CLR_OFFSET 0x00000280U /**< Pending Clear Register */
pending暫存器的addresses
#define XSCUGIC_INT_ACK_OFFSET 0x0000000CU /**< Interrupt ACK Reg */

## Slide 26
/* Canonical definitions for peripheral AXI_GPIO_0 */
#define XPAR_GPIO_0_BASEADDR 0x41200000
#define XPAR_GPIO_0_HIGHADDR 0x4120FFFF
#define XPAR_GPIO_0_DEVICE_ID XPAR_AXI_GPIO_0_DEVICE_ID
#define XPAR_GPIO_0_INTERRUPT_PRESENT 0
#define XPAR_GPIO_0_IS_DUAL 0
/* Canonical definitions for peripheral AXI_GPIO_1 */
#define XPAR_GPIO_1_BASEADDR 0x41210000
#define XPAR_GPIO_1_HIGHADDR 0x4121FFFF
#define XPAR_GPIO_1_DEVICE_ID XPAR_AXI_GPIO_1_DEVICE_ID
#define XPAR_GPIO_1_INTERRUPT_PRESENT 1
#define XPAR_GPIO_1_IS_DUAL 0
2.2IP資暫存器的addresses

## Slide 27: 3. ISR(interrupt service routine)做什麼事情
當按鈕按下觸發中斷 把led加上按鈕的值